## Slide 1
มีนาคม 2556
แนวคิดในการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

## Slide 2: วัตถุประสงค์ของระบบตั๋วร่วม
NC
“เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยไม่ต้องพกตั๋วหลายใบ”
“ได้รับส่วนลดค่าโดยสารในการใช้บริการแต่ละครั้ง”
“ลดต้นทุนพัฒนาระบบตั๋วร่วมของผู้ประกอบการแต่ละราย”
“สามารถจัดการระบบจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต”
“ภาครัฐมีความยืดหยุ่น ในการควบคุมอัตราค่าโดยสารร่วม”
ผู้โดยสาร
“ความสะดวกจากระบบตั๋วร่วมมีส่วนเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร”
“จูงใจให้ประชาชน เข้ามาใช้ระบบขนส่งมวลชน”
“สามารถรวบรวมข้อมูลการจราจร เพื่อการวางแผนพัฒนา
ระบบขนส่ง”
ภาครัฐ
ผู้ให้บริการ

## Slide 3: ภาพรวมการใช้ตั๋วร่วม
NC
Access Point
Bus Driver Console (BDC)
Cellular Network
GPRS, EDGE, 3G, LTE
Bus Management
System (BMS)
GPS
Exit Reader
Handheld Fare
Collector
Portable checker
Entry Reader
ระบบรถโดยสารสาธารณะ
ระบบขนส่งทางน้ำ
PEIR
BMTA HQ
Bus Concentrator
CTO
CCHS
Station Computer
Gate-based system
Pole-based system
OR
ระบบทางพิเศษ
EASY Pass
(ช่องผ่านทางอัตโนมัติ)
Touch and GO
(แตะแล้วผ่านในช่องเก็บเงินสด)
ช่องเก็บเงิน
ช่องเก็บเงิน
ระบบทางด่วน
ระบบทางด่วน
EXAT CCS
CCH
Control
SAM
NC
NEW EXAT CCS
ช่องเก็บเงิน SC
ช่องเก็บเงินใหม่ SC
ระบบขนส่งทางราง
Station Computer
Central Computer
CCH
Card Parameter
Fare Parameter
Specific Parameter
Clock Synchronization
Monitor Equipment Status
Equipment usage Transaction
Equipment Audit Register
Equipment Parameter
Card Parameter
Fare Parameter
Specific Parameter
Clock Synchronization
Monitor Equipment Status
Equipment Parameter
Card Parameter
Fare Parameter
Specific Parameter
Clock Synchronization
Monitor Equipment Status
Equipment usage Transaction
Equipment Audit Register
Equipment usage Transaction
Equipment Audit Register
ECU
SAM
NC
RAIL
BUS
TOLL
FERRY

## Slide 4: ภาพรวมการเชื่อมต่อระบบและการใช้งานตั๋วร่วม
บัตรโดยสารร่วม
บัตรโดยสาร
ผู้ให้บริการขนส่งฯ
เครื่องอ่าน
Back Office
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง(CCH)
องค์ประกอบ
National Card
NC
ผู้ให้บริการในอนาคต
ติดตั้งระบบ AFC เพื่อรองรับ
ระบบตั๋วร่วม
ผู้ให้บริการ AFC ในปัจจุบัน

## Slide 5: แนวคิดในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
R1
R1
R1
R1
EXAT
EXAT
EXAT
S1
R2
R1
R1
S1
S1
R1
R1
S2
R1
R1
Purple
CC
S1
R2
R1
S2
R2
R1
BMCL
CC
S1
R2
R1
Ext.
R2
R1
BTS
CC
S1
R2
R1
S2
R2
R1
BRT
CC
Depot
1
R1
R1
Depot
2
R1
R1
BUS
CC
Ferry
Pier 1
R1
R1
Ferry
Pier 2
R1
R1
ARL
S1
R1
R1
ARL
S2
R1
R1
SRT
CC
TOLL
CC
DOH
Plaza
DMT
Plaza
EXAT
Plaza
R1
R1
R1
R1
R1
R1
TSC
CC
Retail
CC
EXAT
EXAT
7-11
Store
Non
7-11
R3
R1
R3
R1
EXAT
Retail
R1
R1
MRTA
CH
BSS
CH
CCH
Central
Computer
Station
Computer
Reader
CH
TSC
CH
CCH
CTO Ticket Issuer
Ticket
Issuer
KMS
Card Issuers
BSS Issuer
KMS
BTS
BMA.
R1
Reader (SAM) for national card standard
R2
Reader (SAM) for existing transit card standard
R3
Reader (SAM) for existing non-transit card standard
Non-transit
Multiple Card Issuers
(i.e. operators, telco, banks retailers ,etc.)

## Slide 6: นโยบาย Single Standard, Multiple Issuers
NC
ระบบขนส่งมวลชนทางราง
ระบบรถโดยสารสาธารณะ
ระบบขนส่งทางน้ำ
ระบบทางพิเศษ
ระบบ MRTA ทุกสาย
ระบบ Airport rail link
ระบบ BTS
รถโดยสาร ขสมก.
ปรับอากาศ
รถโดยสาร ขสมก.
รถธรรมดา
รถโดยสาร
ร่วมบริการ
ระบบเรือด่วน
เจ้าพระยา
ระบบเรือโดย
-สารข้ามฝาก
ระบบการทางพิเศษ
ระบบกรมทางหลวง
ระบบดอนเมืองโทลเวย์
ผู้ออกบัตร
“ตั๋วโดยสารใบเดียว
ในการใช้บริการการขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ”
“ผู้ประกอบการทุกรายสามารถ
ออกตั๋วโดยสารภายใต้มาตรฐานเดียวกัน”

## Slide 7: แผนและระยะเวลาในการดำเนินงานระบบตั๋วร่วม
2558
ลงนามในสัญญา
0
6
Design
Implement
Test & Trial run
F/E Prototype implementation
Maintenance (DLP)
เป็นระยะเวลา 24 เดือน
CCH แล้วเสร็จ
ก.พ. 58
ส.ค. 58
2560-2561
การจัดทำระบบ CCH
จัดตั้งหน่วยงาน ชั่วคราว
ร่วมตรวจรับงาน
จัดตั้ง CTC แล้วเสร็จ
ก.พ. 59
ส.ค. 59
2559
ส.ค. 61
การจัดตั้ง CTC
[พ.ค. 58]
ครม.ครั้งที่ 1
สนข.
ควบคุมงานดำเนินการจัดตั้งระบบ CCH
18
12
12
แผนการดำเนินงานPMS
42
ส.ค. 59
อนุมัติหลักการจัดตั้ง CTC
คค.
จัดทำแผนส่ง คค.
เห็นชอบแผน
[ก.ค. 58]
อนุมัติงบประมาณ
[ก.ย. 58]
ครม.ครั้งที่ 2
สนข. ดำเนินการคัดเลือก CTC
ครม.ครั้งที่ 3
รับทราบผลการคัดเลือก
CCH
CTC
สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้ง CTC
ก.พ. 58 (เดือนที่ 25 ของ PMS)
CCH substantial completion
จัดตั้ง CTC
แล้วเสร็จ
สิ้นสุดสัญญา
PMS
ม.ค. 60
30
ส.ค. 60
F/E Integration
Operate and maintenance

## Slide 8: นโยบายอัตราค่าโดยสารในแต่ละช่วงเวลา
National Card
Adoption Phase
(Short-term)
Long-Term
Fare Scheme
Mode
Fare base
BUS
RAIL
Ferry
Toll
SPs
Flat Fare Per Journey (Flat Fare) (20b/ journey)
Flat Fare
Mode
Fare base
BUS
RAIL
Ferry
Toll
SPs
Flat/ Distance
Moving zone
Distance base
Flat/ Distance
Government subsidize transfer fee

## Slide 9: โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร (ตัวอย่างในเบื้องต้น)
Bus1
Bus2
Bus3
Bus4
เต็มอัตรา
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
เต็มอัตรา
Bus1
Bus2
Rail1
Rail2
เต็มอัตรา
ได้รับยกเว้น
ส่วนลด [10] บ.
เต็มอัตรา
อัตราใหม่
ระบบ
Rail1
Rail2
Bus1
Bus2
ส่วนลด [5] บ.
ส่วนลด [10] บ.
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
ชำระค่าโดยสารตามจริงในการเดินทางเที่ยวแรก
ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อภายในระบบรถโดยสารประจำทาง [2 ]ครั้ง (3 เที่ยว)
ชำระค่าโดยสารตามจริงในเที่ยวที่ [4]
ส่วนลด [10] บ. สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารประจำทางและระบบราง [1] ครั้ง
ชำระค่าโดยสารเต็มอัตราสำหรับการเปลี่ยนรถไฟฟ้าภายในระบบราง ครั้งต่อไป
ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง [2] เที่ยวถัดไป หลังจากระบบราง
Bus1
Ferry1
Bus2
Bus3
เต็มอัตรา
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
เต็มอัตรา
กรณีที่ 4
ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับการเดินทางโดยเรือด้วยบัตรโดยสารร่วม
การเดินทางโดยเรือถือเป็นการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
Bus3
เต็มอัตรา
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
ภายใน 30 นาที
อัตราใหม่
ระบบ
อัตราใหม่
ระบบ
อัตราใหม่
ระบบ
[20] km

## Slide 10: โครงสร้างอัตราค่าโดยสารในระยะยาว (ตัวอย่างในเบื้องต้น)
Bus1
Bus2
Rail1
Rail2
เต็มอัตรา
ได้รับยกเว้น
ส่วนลด 10 บ.
เต็มอัตรา
อัตราใหม่
ระบบ
กรณีที่ 2
อัตราปกติ
เงินที่จัดสรร
7 บ.
7 บ.
40 บ.
เต็มอัตรา
[40] บ.
54 บ.
=
=
จำนวนที่เก็บได้
[10] บ.
0
[30] บ.
เต็มอัตรา
+
+
+
+
5.2 บ.
5.2 บ.
29.6 บ.
[13%]
[13%]
[74%]
ตัวอย่าง : การจัดแบ่งรายได้
เงินอุดหนุนภาครัฐ
1.8 บ.
1.8 บ.
10.4 บ.
รัฐบาลอุดหนุนจำนวนส่วนต่าง (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลง)

## Slide 11: แนวทางการเพิ่มมูลค่าเงินในบัตรโดยสาร (Card Top-up)
ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ,
ATM
Internet Bank,
Credit card,
Auto debit,
ร้านค้าสะดวกซื้อ และ KIOSK
ช่องทางการเติมเงิน

## Slide 12: ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (Key Success Factors)
Maximum
Card holders
จำเป็นต้องมีการสนับสนุนให้ประชาชนใช้ตั๋วร่วมมากที่สุด โดยกำหนดให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ
4
Maximum
Usage Coverage
ระบบตั๋วร่วมต้องครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน และในการใช้งานในส่วนค้าปลีก และเชิงพาณิชย์ต่างๆ
5
1
2
Easy to
use and Top-up
ระบบตั๋วร่วมต้องมีความง่ายในการใช้งาน อีกทั้งยังต้องสะดวกต่อผู้ใช้บัตรในการเพิ่มมูลค่าเงินในตั๋ว (Top-up)
3
Security &Speed
มาตรฐานระบบต้องสามารถประมวลผลการอ่านบัตรได้อย่างรวดเร็ว และต้องมีความปลอดภัยในการทำรายการสูง
System Reliability
การดำเนินการของระบบตั๋วร่วมต้องมีความน่าเชื่อถือ และในกรณีที่ระบบเกิดขัดข้อง จะต้องสามารถกอบกู้ระบบคืนมาได้ในระยะเวลาอันสั้น

## Slide 13: ภาพรวมของระบบ

## Slide 14: แนวทางในการ เชื่อมต่อระบบตั๋วร่วม

## Slide 15
แนวทางการใช้งานมาตรฐานตั๋วร่วม
สนข. เป็นผู้กำหนดมาตรฐานสำหรับตั๋วร่วม
ขั้นที่ 3
การใช้งาน
ขั้นที่ 2
การออกแบบบัตร
ขั้นที่ 1
การกำหนดมาตรฐาน
CTC
Co-issuer
Co-Branded
การออกบัตรทำได้ 3 รูปแบบ
การใช้งานทำได้ 2 ส่วน
ภาคขนส่ง
นอกภาคขนส่ง
ผู้ออกบัตรรายอื่น
การร่วมออกบัตร
บริษัทบริหารจัดการระบบ

## Slide 16: กระบวนการในการออกแบบระบบบัตรโดยสาร
บัตรโดยสารที่รองรับการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สามารถขยายไปสู่การเดินทางในระบบขนส่งระดับประเทศได้
รองรับการบริหารจัดการค่าโดยสารร่วมทั้งแบบตามระยะทางและรูปแบบอื่นๆ
รองรับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนค่าโดยสารสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ
สามารถทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
  Regulator
  Issuer
  Loading Agent
  Service Provider
Business Rule
  การคิดค่าโดยสาร
  ส่วนลดในการเดินทาง
  การเชื่อมต่อระบบ
Product
ประสิทธิภาพและเวลาในการประมวลผล
ระบบความปลอดภัย
  กระบวนการออกบัตร
  กระบวนการเติมบัตร
  กระบวนการเก็บเงินที่สถานีและจุดจอดรถ
  กระบวนการแบ่งค่าโดยสาร
  การบริหารจัดการบัตร
    การออกบัตรใหม่
    การแก้ปัญหาบัตร
    การตรวจสอบข้อมูล
นโยบาย
Business Requirements
Operation Requirements

## Slide 17: ประเภทของบัตรโดยสาร
ตั๋วเชื่อมต่อระบบ
ตั๋วเชื่อมต่อระบบแบบมีส่วนลดค่าแรกเข้า
ตั๋วแบบค่าโดยสารราคาเดียว
ตั๋วแบบระยะเวลา รายวัน หรือรายเดือน
ตั๋วแบบ การเดินทางกำหนดพื้นที่

## Slide 18: ประเภทของตั๋วร่วมและสิทธิ์ประโยชน์
ตารางเปรียบเทียบลักษณะตั๋วร่วมแต่ละประเภท
สิทธ์ประโยชน์ภาครัฐ
การโอนกรรมสิทธ์ของบัตร
กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด
สามารถรับบัตรใหม่โดยมีมูลค่าเท่าเดิม
สามารถรับบัตรใหม่โดยมีมูลค่าเท่าเดิม
ไม่สามารถรับบัตรใหม่ได้
มูลค่าเงินสูงสุด
[10,000 บาท]
[10,000 บาท]
[10,000 บาท]
Anonymous Card
Personalized Card
Photo
ชื่อ: ___/ ID NO.__
ที่อยู่:____
วันเดือนปีเกิด:___
Registered Card
ชื่อ: ___/ ID NO.__
ที่อยู่:____
วันเดือนปีเกิด:___
บัตรอุดหนุนภาครัฐ
ตัวอย่างบัตร
บัตรประจำตัวพนักงาน
บัตรโดยสารสะสมแต้ม
บัตรโดยสารแบบ Fixed-Journey
บัตรโดยสารทั่วไป
ประเภทของบัตร

## Slide 19: Card File Structure
Level 1 | 
Level 2 | 
Option 1: Hong Kong
Main File
EF File
Common Product
SP1
SP2
SP3
Product 1
Product 2
Product 3
Product 4
Product 5
Product 6
Purse
Pass
Level 1 | 
Level 2 | 
Main File
EF File
Common Purse
Common PASS
SJT
Other
SP1
SP2
Rail
Bus
Option 2: Korea
Level 1 | 
Level 2 | 
Main File
EF File
Common Product
SP1
SP2
Merchant
Product 1
Product 2
Product 3
Product 4
Purse
Pass
Other
Transit
Spare
ทางเลือกของประเทศไทย: Enhanced Design Combining Option 1+2
Spare
Fix Journey Product
Transit
Spare
Merchant 1
Merchant 2
Merchant 12
l
l
l
l
Rail
Bus

## Slide 20: แนวทางการปรับปรุงระบบ Front-end – ระบบรถไฟฟ้า (F/E Modification - Rail)
CTO
ศูนย์รวมข้อมูล
อุปกรณ์สถานี
Station Computer
Central Computer
CCH
Card Parameter
Fare Parameter
Specific Parameter
Clock Synchronization
Monitor Equipment Status
Equipment usage Transaction
Equipment Audit Register
Equipment Parameter
Card Parameter
Fare Parameter
Specific Parameter
Clock Synchronization
Monitor Equipment Status
Equipment Parameter
Card Parameter
Fare Parameter
Specific Parameter
Clock Synchronization
Monitor Equipment Status
Equipment usage Transaction
Equipment Audit Register
Equipment usage Transaction
Equipment Audit Register
ECU
SAM
NC

## Slide 21: แนวทางการปรับปรุงระบบ Front-end – ระบบทางพิเศษ (F/E Modification - Toll)
ช่องเก็บเงินทางด่วน
CTO
EXAT HQ
ทางขึ้นทางด่วน
EASY Pass
(ช่องผ่านทางอัตโนมัติ)
Touch and GO
(แตะแล้วผ่านในช่องเก็บเงินสด)
ช่องเก็บเงิน
ช่องเก็บเงิน
ระบบทางด่วน
ระบบทางด่วน
EXAT CCS
CCH
Control
SAM
NC
NEW EXAT CCS
ช่องเก็บเงิน SC
ช่องเก็บเงินใหม่ SC

## Slide 22: แนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะ
CCHS
Data Collector
Bus Depot
Data Concentrator
Data Collector
Bus Depot
Data Collector
Bus Depot
Access Point
Bus Driver Console (BDC)
Cellular Network
GPRS, EDGE, 3G, LTE
Bus Management
System (BMS)
GPS
Entry Reader
Exit Reader
Portable
checker
Fare Collector
Handheld
Automatic
Cash Box
OR

## Slide 23: ลักษณะการดำเนินงาน และการพัฒนา CCH
1
หน้าที่การปฏิบัติงานของ CCH
2
หน้าที่การปฏิบัติงานของ CTAC/CTO
3
หน้าที่การปฏิบัติงานของ CTC
ระบบออกบัตรและบริหารข้อมูล ตามมาตรฐานของ สนข.
ระบบสื่อสาร เชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ให้บริการต่างๆ
ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล จัดเก็บข้อมูล
ระบบการจัดแบ่งรายได้จากค่าโดยสาร และเงินจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
ปฏิบัติตามนโยบายของ ก.คมนาคม ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งผ่าน CTO
ออกบัตรตามมาตรฐานของ CTO
บริหารจัดการและบำรุงรักษา CCH
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของ สนข. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรโดยสาร
เสนอนโยบาย แผนงานมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
กำกับ ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานของ CTC
ปัจจุบัน คกก.กฤษฎีกาให้ความเห็นชอบให้ ปรับเปลี่ยน สตร. เป็นสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

## Slide 24: โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหาร
คกก. บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Administrative Committee: CTAC)
ผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ
ดูแลและปรับปรุงมาตรฐานและรายละเอียดของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม
บริหารจัดการ บำรุงรักษา และควบคุมการดำเนินงานของระบบตั๋วร่วมและระบบบริหารจัดการรายได้กลาง
กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของระบบตั๋วร่วม
กำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและระบบการเชื่อมต่อตั๋วร่วม
สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.)
(Common Ticketing Office: CTO)
สนข. (OTP)
วางแผนและเสนอนโยบายการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
เสนอมาตรฐานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบตั๋วร่วม
กำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารจัดการและดูแลระบบ
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ CTAC
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอำนาจหน้าที่
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
กำหนดนโยบายด้านการขนส่งและกำหนดมาตรการและบทบาทของหน่วยงานระบบขนส่งในการเข้าร่วมโครงการตั๋วร่วม รวมถึงพิจารณากรอบอัตราค่าโดยสารร่วม
ระดับนโยบาย
(Policy Maker)
ระดับกำกับดูแล
(Regulator)
ระดับปฏิบัติการ
(Operator)
ตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ออกและจำหน่ายตั๋วร่วมรายอื่น
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านอัตราค่าโดยสารที่กำหนดโดยภาครัฐ
ออกและจำหน่ายตั๋วร่วมให้มีมาตรฐานตามนโยบายของภาครัฐ
รวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน และประมวลผล

## Slide 25: แนวทางการจัดตั้งผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ
คณะทำงานจัดตั้งหน่วยงานฯ
ผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ
ภาครัฐ
ผู้ร่วมทุนเอกชน
ระยะที่ 1: จัดตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
ระยะที่ 2: PPP โดย สนข. คัดเลือกเอกชน
[>50%]
[40%]
OTP
ระบบและมาตรฐานตั๋วร่วม
ระบบ CCH
คัดเลือกผ่านขั้นตอน PPP
ร่วมกันจัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
บริหารจัดการและบำรุงรักษา
บริหารจัดการระยะเริ่มต้น
อื่นๆ
ระยะที่ 3: ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ประกอบการ
[20%]
[<50%]
[40%]
ผู้ประกอบการ
ร้านค้า